项目编号：SXHXZB2019-ZC-CS1265

西北农林科技大学农业资源与环境科学实验教学示范中心设备更新与补充采购项目

竞争性磋商文件

华夏国际项目管理有限公司

二〇一九年十一月

特别提示

各供应商，在此我们特别提醒您注意以下事项：

一、有关磋商响应文件：

1、请您仔细阅读磋商文件并正确理解磋商文件中各项具体要求。如您对磋商文件有疑问，请在磋商文件规定的时间内以书面形式提出，逾期将被拒绝受理。

2、请您严格按照磋商文件载明的磋商响应文件的格式要求编制磋商响应文件，磋商响应文件须胶装成册。

3、请您仔细核对您的磋商响应文件是否已按照磋商文件的要求签字、签章和加盖单位公章，您的实质性条款是否满足磋商文件要求，您的磋商响应文件中所附资格证明等资料是否齐全、有效且是否满足磋商文件要求。

4、请于规定时间内按磋商文件要求递交保证金（保证金必须足额、必须在磋商响应文件递交截止时间前从您基本账户转出且到账，保证金缴纳凭证须附在磋商响应文件中）。

5、请您按照磋商文件要求密封磋商响应文件，并正确标记。

提示：您的磋商响应文件若不满足以上条件将有被否决的风险。

二、有关磋商：

1、除磋商文件要求递交的文件和资料外，请您随身携带磋商文件要求提供的其他备查文件原件。

2、请您务必考虑天气情况、交通情况以及您对磋商地址的路线熟悉等情况于2019年12月12日上午10：30分前到西安市高新区科技五路8号数字大厦11楼递交磋商响应文件，磋商响应文件逾期到达，将被拒绝接收。

3、请您到达文件递交地点后及时到磋商响应文件接收处签字登记。

三、关于弃标的说明

若您因为一些特殊原因不能参加本次磋商活动，请您务必以书面形式告知我们，以便我们正常开展后期工作，同时也避免再次打扰您，感谢您的配合。

请各供应商仔细阅读上述提示。如需帮助，请您与我们的工作人员联系（柴彩珍：029-88899970-826），我们将非常高兴地为您服务。

目 录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 供应商须知	4

供应商须知前附表	5

第三章 合同条款及格式	25

合同前附表	25

第四章 竞争性磋商内容及技术要求	39

第五章 评审方法	42

第六章 竞争性磋商响应文件格式	59

# 第一章  竞争性磋商公告

华夏国际项目管理有限公司受西北农林科技大学的委托，按照政府采购程序，对西北农林科技大学农业资源与环境科学实验教学示范中心设备更新与补充采购项目进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加磋商。

一、采购项目名称：西北农林科技大学农业资源与环境科学实验教学示范中心设备更新与补充采购项目

二、采购项目编号：SXHXZB2019-ZC-CS1265

三、采购人名称：西北农林科技大学

地      址：陕西省杨凌示范区邰城路3号

联系方式：029-87082105   029-87082444

联  系  人：刘老师   谭老师

四、采购代理机构名称：华夏国际项目管理有限公司

地址：西安市高新区科技五路8号数字大厦11楼

电话：029-88899970-826

联系人：柴彩珍  李莹  张艳萍

五、采购内容和需求：农业资源与环境科学实验教学示范中心设备更新与补充

项目概况：农业资源与环境科学实验教学示范中心设备更新与补充

项目用途:科教

采购预算：1309500元

| 包号 | 采购内容 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 采购预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进口类设备 | 土壤水势测定仪 | 1 | 台 | 655000元 | 允许进口 |
|  |  | 多功能酸度计 | 1 | 台 |  | 允许进口 |
|  |  | 分析电子天平 | 2 | 台 |  | 允许进口 |
|  |  | COD测定仪 | 1 | 台 |  | 允许进口 |
|  |  | BOD测定仪 | 1 | 台 |  | 允许进口 |
|  |  | 电子天平 | 4 | 台 |  | 允许进口 |
|  |  | 入渗仪 | 3 | 台 |  | 国产 |
|  |  | PH计带电机 | 1 | 台 |  | 国产 |
|  |  | 土壤消解炉（带尾气吸收） | 4 | 套 |  | 国产 |
| 2 | 水保、环境工程类设备 | 供水桶 | 8 | 个 | 379300元 | 国产 |
|  |  | 阶梯式集沙仪 | 6 | 台 |  | 国产 |
|  |  | 风蚀桥 | 6 | 套 |  | 国产 |
|  |  | 应变控制式直剪仪 | 2 | 台 |  | 国产 |
|  |  | 数显电热恒温油浴锅 | 1 | 台 |  | 国产 |
|  |  | 恒温培养箱 | 1 | 台 |  | 国产 |
|  |  | 土壤硬度计 | 1 | 台 |  | 国产 |
|  |  | 叶绿素仪 | 1 | 台 |  | 国产 |
|  |  | 光照培养箱 | 1 | 台 |  | 国产 |
|  |  | 测微表 | 6 | 台 |  | 国产 |
|  |  | 三轴压缩实验仪 | 2 | 台 |  | 国产 |
|  |  | 扭转试验机 | 1 | 台 |  | 国产 |
|  |  | 纯弯曲应力测定仪 | 1 | 台 |  | 国产 |
|  |  | 游标卡尺 | 2 | 台 |  | 国产 |
|  |  | 沙浴锅 | 2 | 台 |  | 国产 |
|  |  | 噪音频谱分析仪 | 1 | 台 |  | 国产 |
|  |  | 完全混合曝气池 | 1 | 台 |  | 国产 |
|  |  | 雷诺实验装置 | 1 | 台 |  | 国产 |
| 3 | 样品处理与分析类设备 | 电位滴定器 | 1 | 台 | 275200元 | 国产 |
|  |  | 火焰光度计 | 1 | 台 |  | 国产 |
|  |  | 全自动高压灭菌锅 | 1 | 台 |  | 国产 |
|  |  | 抗剪仪 | 2 | 台 |  | 国产 |
|  |  | 径流泥沙测定装置 | 2 | 台 |  | 国产 |
|  |  | 粗骨料套筛 | 3 | 台 |  | 国产 |
|  |  | 分层度筒 | 2 | 台 |  | 国产 |
|  |  | 混凝土试模 | 3 | 台 |  | 国产 |
|  |  | 液塑限联合测定仪 | 2 | 台 |  | 国产 |
|  |  | 固结仪 | 3 | 台 |  | 国产 |
|  |  | 应变控制式直剪仪 | 4 | 台 |  | 国产 |
|  |  | 环刀，土样切削刀 | 6 | 台 |  | 国产 |

- 供应商资格要求：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：

1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人直接参加磋商，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

3、财务状况报告：提供2018年的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表、利润表），或提供其基本存款账户开户银行出具的资信证明、基本存款账户开户许可证/基本账户信息表；

4、税收缴纳证明：提供磋商响应文件递交截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

5、社会保障资金缴纳证明：提供磋商响应文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

7、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

8、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9、磋商保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函；

10、本项目不接受联合体磋商。

七、采购项目需要落实的政府采购政策：

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见竞争性磋商文件。

1、政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）；

2、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；

3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办【2007】51号）；

4、《节能产品政府采购实施意见》（财库【2004】185号）；

5、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90号）；

6、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）。

八、竞争性磋商文件发售：

1、发售时间：2019-11-28 09:00:00至2019-12-04 17:00:00（双休日及法定节假日除外）。

2、发售地点:西安市高新区科技五路8号数字大厦11楼。

3、文件售价:人民币300元/包，售后不退。

4、购买竞争性磋商文件请携带单位介绍信原件,经办人身份证原件及加盖供应商公章的身份证复印件。（备注：接受邮寄报名，请联系029-88899970-826  柴彩珍）

九、磋商响应文件递交截止时间及磋商时间和地点：

1、磋商响应文件递交截止时间：2019年12月12日10：30分

2、磋商时间：2019年12月12日10：30分

3、磋商地点：西安市高新区科技五路8号数字大厦11楼开标一室

十、其他应说明的事项：

1、采购代理机构联系方式：029-88899970-826

2、开户名称：华夏国际项目管理有限公司

3、开户银行：工行西安城南科技支行

4、账 号：3700024819200130193

十一、本公告期限为自发布之日起3个工作日。

华夏国际项目管理有限公司

二零一九年十一月二十七日

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.3 | 采购代理机构：华夏国际项目管理有限公司 地 址：西安市高新区科技五路8号数字大厦11楼 邮 编：710065 电 话：029-88899970-826 |
| 2 | 3.6 | 本项目不接受联合体磋商。 |
| 3 | 9.2 | 不允许提供备选方案。 |
| 4 | 9.3 | 本次磋商的最小单元为“包”，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行磋商，不得将其子目再行分解或只对本次项目中的品目进行不完全磋商，任何不完全的响应将会被拒绝。 |
| 5 | 11.1 | 磋商报价： 1、报价方式：人民币。 2、国产产品：磋商报价表中的价格，是指到达采购人所在地的价格，报价包括产品费、运费、保险费、税费、搬运费、安装调试费、配件费、培训费及第三方损害赔偿保险、招标代理服务费，是在项目交付前、交付时所发生或引起的本项目相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养等售后和技术服务价格以及招标代理服务费的总和。 3、进口产品：供应商应负责办理相关进口手续。采购人可协助成交供应商办理免税手续。 4、磋商报价表中标明本次货物、服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。 |
| 6 | 12.1 | 资格证明文件： 1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明。 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人直接参加磋商，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）； 3、财务状况报告：提供2018年度的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表、利润表），或提供其基本存款账户开户银行出具的资信证明、基本存款账户开户许可证/基本账户信息表； 4、税收缴纳证明：提供磋商响应文件递交截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； 5、社会保障资金缴纳证明：提供磋商响应文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； 6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（格式自拟） 7、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； 8、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟） 9、磋商保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函。 以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效磋商处理。资格审查时以磋商响应文件中所附证明材料为准（信用记录可不提供，由代理机构查询并留存），原件备查。磋商响应文件正本中的法定代表人身份证明或法定代表人授权书及相关声明或承诺均为原件。未注明要求原件的资格证明文件，在磋商后的任何时间，磋商小组都有权随时要求审查原件，如果不能按规定时间提供，按无效磋商处理。 |
| 7 | 14.4 | 磋商保证金：第1包：人民币壹万叁仟元整（￥13000元 ） 第2包：人民币柒仟元整（￥7000元 ） 第3包：人民币伍仟元整（￥5000元 ） 磋商保证金的有效期与磋商有效期一致。担保机构出具的保函的有效期为磋商有效期延长一个月。 磋商保证金的缴纳形式：转账、电汇、担保机构保函。 供应商以银行转账、电汇形式交纳保证金的，须从基本账户转出，并且在磋商响应文件递交截止前到达采购代理机构指定账户（转账时请注明项目编号、包号：CS1265 第 包）。磋商保证金到达采购代理机构指定账户后，供应商须与华夏国际项目管理有限公司 财务部 联系确认到账后（联系电话029-88899970-846），将磋商保证金缴纳凭证复印件粘贴于磋商响应文件规定处。 供应商以保函形式缴纳磋商保证金的，须在磋商响应文件递交截止时间前将担保机构保函正本原件提交至采购代理机构备案，并将保函正本复印件附在磋商响应文件规定处。 |
| 8 | 15.1 | 磋商有效期:提交磋商响应文件的截止之日起90天。 |
| 9 | 16.1 | 正本的份数：壹份；副本的份数：贰份；报价一览表：壹份；电子版（U盘）：壹份（需在盘面上标注供应商全称、项目名称、编号、包号） 电子版包括：（1）word版磋商响应文件；（2）磋商响应文件正本签字盖章后的PDF格式扫描件。（与正本具有同等法律效力） |
| 10 | 17.2 | 竞争性磋商响应文件正本、所有的副本、电子版本、报价一览表分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版本”“报价一览表”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、编号、包号等标识。 |
| 11 | 18.1 | 磋商响应文件递交截止时间：2019年12月12日10：30分(北京时间) 磋商响应文件递交地址：西安市高新区科技五路8号数字大厦11楼开标一室 磋商响应文件接收人：华夏国际项目管理有限公司 |
| 12 | 21.1 | 磋商时间：2019年12月12日10：30分(北京时间) 磋商地点：西安市高新区科技五路8号数字大厦11楼开标一室 |
| 13 | 24.1 | 评审方法：综合评分法（详见第五章） |
| 14 | 29 | 成交代理服务费： 29.1按国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价[2002]1980号）有关标准的70%执行。 29.2成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付代理服务费。 |
| 15 | 银行 账户 信息 | 保证金账户： 户名：华夏国际项目管理有限公司 开户行：工行西安城南科技支行 账号：3700024819200130193 开户行联行号：102791000023 代理服务费账户： 户名：华夏国际项目管理有限公司 开户行：中国光大银行西安南二环支行 账号：78620188000097418 请各供应商按照要求分别将保证金和服务费转入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由供应商自行承担。 |
| 16 | 履约 保证金 | 履约保证金的形式：转账、现金 履约保证金的金额：中标总额的5%。合同签订前成交供应商应按照磋商文件要求缴纳履约保证金。 履约保证金的退还：在全部验收合格后转为质保金，待质保期满后无息退还。 户 名：西北农林科技大学 账 号：102810820826 开户行：中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行 |
| 17 | 核心 产品 | 第1包：土壤水势测定仪、BOD测定仪 、土壤消解炉（带尾气吸收）； 第2包：光照培养箱、三轴压缩实验仪 第3包：全自动高压灭菌锅、径流泥沙测定装置 |
| 18 | 进口产品 | □ 本采购项目拒绝进口产品参加投标 ☑ 本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 19 | 一致性 | 供应商须知前附表和须知不一致的地方，以前附表为准。 |

一.总  则

1.资金来源

1.1本次竞争性磋商所签合同使用中央高校改善基本办学条件资金专项支付，资金已落实到位。

- 名词解释

2.1采购人：西北农林科技大学

2.2监督机构：财政部

2.3采购代理机构：华夏国际项目管理有限公司

2.4供应商：是指响应和符合竞争性磋商文件规定资格条件且参与竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。

2.5产品是指本竞争性磋商文件中第四章所述所有产品。

2.6服务是指供应商为满足竞争性磋商文件要求而提供的服务。

2.7节能产品或者环保产品是指依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的具有节能产品、环境标志产品认证证书的产品。

2.8进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.9中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

2.10监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.11残疾人福利性单位是指符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

3.合格的供应商

3.1《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件:

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特殊条件（见供应商须知前附表）。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效磋商。

3.4供应商不得直接或间接地与采购人或采购代理机构有任何关联，亦不得是采购人或采购代理机构的附属机构。如果供应商在磋商中隐瞒了上述关系，一经证实，则该磋商无效。

3.5供应商必须在华夏国际项目管理有限公司  购买竞争性磋商文件，方可参加磋商。竞争性磋商文件售后不退。

3.6联合体磋商

3.6.1如果在竞争性磋商文件中接受联合体磋商（见供应商须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个磋商联合体，以一个供应商的身份参与磋商。以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应当符合政府采购法《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

3.6.2联合体各方之间应当签订共同磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同磋商协议连同竞争性磋商响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同磋商协议后，不得再以自己名义单独参与同一项目磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目磋商。

3.6.3联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.7磋商费用自理。不论磋商的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

4.合格的货物（产品）和服务

4.1供应商提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足磋商文件规定的质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、配送、技术支持和磋商文件规定的其他伴随服务等要求。

4.2采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

5.竞争性磋商响应文件内容的真实性

5.1供应商应保证其磋商响应文件中所提供的所有有关磋商的资料、信息是真实的、并且来源于合法的渠道。因磋商响应文件中所提供的有关磋商的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

二.竞争性磋商文件

6.竞争性磋商文件构成

6.1 竞争性磋商文件规定了要求提供的产品和服务，磋商程序和合同条件在竞争性磋商文件中均有说明。竞争性磋商文件共六章，内容如下：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

第三章 合同条款及格式

第四章 竞争性磋商内容及技术要求

第五章 评审方法

第六章 竞争性磋商响应文件格式

6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的磋商结果，其风险由供应商承担。

6.3本竞争性磋商文件的解释权归华夏国际项目管理有限公司，如发现竞争性磋商响应文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

7.竞争性磋商文件的修改和澄清

7.1在磋商响应文件截止时间3日前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长竞争性磋商响应文件递交截止时间和磋商时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有获取竞争性磋商文件的供应商。

7.2采购代理机构如果对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，将在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件截止时间5日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

7.3已经购买竞争性磋商文件的供应商对竞争性磋商文件有疑问的，均应在磋商截止日期3日前以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有获取竞争性磋商文件的供应商。

7.4供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

三.磋商响应文件的编制

8. 磋商语言和磋商货币

8.1供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。

8.2磋商应以人民币报价。任何包含非人民币报价的磋商将按无效磋商处理。

9.竞争性磋商响应文件的构成

9.1 供应商提交的竞争性磋商响应文件应包含下列部分的内容：

（1）按照供应商须知的要求和竞争性磋商文件规定格式填写的竞争性磋商响应函、磋商报价表、法定代表人授权委托书。

（2）按照竞争性磋商文件的要求编制的磋商方案说明书，内容至少应包括组织实施计划和服务的详细说明，技术规格响应表，供货（服务）一览表，生产厂家出具的、相应的产品功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），质量保证，安装调试方案说明，人员配备和售后服务承诺等。

（3）按照竞争性磋商文件供应商须知前附表的要求提交的资格证明文件；

（4）按照本须知第14条要求提交的磋商保证金。

（5）竞争磋商文件中要求的其他证明文件。

9.2 如果在竞争性磋商文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个磋商方案，否则，其磋商将按照无效磋商处理。

9.3本次磋商的最小单元为“包”，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行磋商，不得将其子目再行分解或只对本次项目中的品目进行不完全磋商，任何不完全的响应将会被拒绝。

10.竞争性磋商响应文件格式

10.1 供应商应按照竞争性磋商文件中第六章“竞争性磋商响应文件格式及构成”所提供的格式和要求制作竞争性磋商响应文件，明确表达磋商意愿，详细说明磋商方案、承诺及价格。

10.2按竞争性磋商文件第9条的内容及要求和第六章提供的格式和要求编写其竞争性磋商响应文件，供应商不得缺少任何竞争性磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

11.磋商报价

11.1磋商报价：

1、报价方式：人民币。

2、国产产品：磋商报价表中的价格，是指到达采购人所在地的价格，报价包括产品费、运费、保险费、税费、搬运费、安装调试费、配件费、培训费及第三方损害赔偿保险、招标代理服务费，是在项目交付前、交付时所发生或引起的本项目相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养等售后和技术服务价格以及招标代理服务费的总和。

3、进口产品：供应商应负责办理相关进口手续。采购人可协助成交供应商办理免税手续。

4、磋商报价表中标明本次货物、服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。

12.证明供应商合格的资格证明文件

12.1供应商应按照竞争性磋商文件供应商须知前附表的要求，在竞争性磋商响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其磋商响应文件将被作无效文件处理。

13.证明货物（产品）符合竞争性磋商文件规定的文件

13.1供应商应在竞争性磋商响应文件中提交产品和服务满足竞争性磋商文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的磋商响应文件，与竞争性磋商文件要求有重大偏离的磋商响应文件，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的磋商响应文件将按无效磋商处理。

13.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片、数据、宣传彩页等，所有证明文件表达意思必须统一。（如需供应商提供样品，样品必须与竞争性磋商响应文件的表述完全符合。）包括：

1)产品主要技术指标和性能的详细说明；

2）生产厂家出具的、相应的产品功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）；

3) 逐条对竞争性磋商文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的产品和服务对磋商的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

4) 货物、服务内容的详细说明。

14.磋商保证金

14.1供应商在磋商时应向华夏国际项目管理有限公司 提交“供应商须知前附表”规定数额的磋商保证金,并作为其磋商的一部分。

14.2磋商保证金是为了保护采购单位（包括华夏国际项目管理有限公司及采购人）免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购单位在因供应商的行为受到损害时可根据本须知的规定没收供应商的磋商保证金。

14.3磋商保证金可采取“供应商须知前附表”规定的任何一种形式。

14.4磋商保证金必须按照竞争性磋商文件“供应商须知前附表”中规定的缴纳金额及方式办理。

14.5磋商后经审查，未提交磋商保证金、未按竞争性磋商文件规定时间提交磋商保证金或担保机构出具的保函正本未在采购代理机构备案的、磋商保证金金额不足或磋商保证金转账凭证复印件/担保机构出具的保函正本复印件未附在磋商响应文件内的磋商将按无效磋商处理。

14.6未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内按原账户退还；成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订并按规定交纳成交代理服务费后五个工作日内退还（退还时，须向采购代理机构提供采购合同原件壹份及保证金缴纳凭证复印件）。

14.7供应商以担保机构保函形式缴纳磋商保证金的，磋商结束之后将担保机构保函原件退回（退还时间参照14.6条款）。供应商领取担保机构保函原件时需携带法人授权委托书原件。

14.8 下列任何情况发生时，视为供应商违约，其磋商保证金将被没收：

1) 供应商在磋商有效期内撤回其磋商响应文件；

2）供应商在响应文件中提供伪造、套改、虚假资料参加磋商的。

3) 供应商成交后放弃成交或未能按规定签订合同；或未能按规定交纳成交代理服务费。

4）供应商成交后将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的。

5）供应商事先未通告无故不参加磋商活动的。

6）供应商不按法定程序进行质疑和投诉，捏造事实，查无实据，造成恶劣影响，导致采购活动无法正常进行的。

15.磋商有效期

15.1磋商响应文件应在“供应商须知前附表”中规定的期限内保持有效。磋商有效期不满足规定有效期的磋商响应文件将被视为非响应性磋商而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，在原磋商有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求,其磋商保证金也不被没收。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其竞争性磋商响应文件，但要相应延长其磋商保证金的有效期。在这种情况下，本章第14条有关磋商保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

16.竞争性磋商响应文件的式样和签署

16.1供应商应按照供应商须知的要求, 准备一份竞争性磋商响应文件正本和“供应商须知前附表”中规定数量的副本，每套竞争性磋商响应文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。同时提供与竞争性磋商响应文件正本内容一致的电子版（U盘）一份及报价一览表一份，并标注供应商全称、项目名称、项目编号，与竞争性磋商响应文件同时递交。电子版包括：（1）word版磋商响应文件；（2）磋商响应文件正本签字盖章后的PDF格式扫描件。（与正本具有同等法律效力）

16.2竞争性磋商响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章（竞争性磋商文件要求竞争性磋商响应文件中法定代表人签字处由法定代表人签署，要求授权代表签字处由授权代表签署）。竞争性磋商响应文件副本可采用正本的复印件。

16.3任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表在旁边签字才有效。

16.4供应商名称应填写全称，竞争性磋商响应文件正本必须逐页加盖供应商公章。

16.5 竞争性磋商响应文件正本和副本按照竞争性磋商文件第六章规定的顺序编排、并应编制目录，逐页标注连续页码，并分别胶装成册。

16.6因字迹潦草、表述不清或不按竞争性磋商文件格式编制的竞争性磋商响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

16.7竞争性磋商文件的副本、电子版须和正本保持一致。若正本、副本和电子版有不一致的内容，以正本为准。

四.竞争性磋商响应文件的递交

17.竞争性磋商响应文件的密封和标记

17.1报价一览表除在竞争性磋商响应文件内装订外，再制作一份单独放在一个信封中。封线处加贴封条并加盖供应商公章，封袋正面要粘贴标识，单独递交（该单独密封报价一览表的报价必须与竞争性磋商响应文件正本中的报价一览表（报价表）报价一致，若不一致，则按单独密封的报价一览表为准。

17.2供应商应将竞争性磋商响应文件正本、所有的副本、电子版本、报价一览表单独密封装在封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版本”“报价一览表”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、编号、包号等标识。

外层包装请按以下要求标记：

1) 磋商响应单位的全称；

2) 磋商项目名称、项目编号、包号；

3）正本或副本、电子版、报价一览表“请勿在＿＿＿＿＿(磋商时间)之前启封”。

17.3如果供应商未对竞争性磋商响应文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由供应商自行承担。

18．竞争性磋商响应文件的递交

18.1供应商应按照竞争性磋商公告中规定的时间、地点，在规定的竞争性磋商响应文件递交截止时间前将全部竞争性磋商响应文件和磋商资料递交至采购代理机构接收人处。

18.2采购代理机构在竞争性磋商文件规定的竞争性磋商响应文件递交截止时间前，只负责竞争性磋商响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

18.3无论供应商成交与否，其竞争性磋商响应文件恕不退还。

19．递交的竞争性磋商响应文件

19.1按照供应商须知的规定，采购代理机构将拒绝接受在规定的磋商截止时间后递交的任何竞争性磋商响应文件。

20．磋商的修改与撤回

20.1 供应商在递交竞争性磋商响应文件后，可以修改或撤回其竞争性磋商响应文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的磋商截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

20.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第17条的规定编制、密封、标记和递交。

20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改或撤回。

五.磋商与评标

21.磋商大会

21.1 采购代理机构在规定的时间和地点组织竞争性磋商。磋商时所有供应商代表自愿参加，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席。

21.2采购代理机构将做磋商记录，存档备查。

22．评审程序

按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、比较与评审、推荐成交候选人名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

23．评审组织及评审原则

23.1按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号），依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中采购人代表须持有授权书。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评审方法独立进行评审工作。

23.2竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性磋商文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

23.3在评审期间，对竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

23.4如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要求，将由磋商小组根据其竞争性磋商响应文件按最大风险进行评审。

23.5磋商过程中的实质性变动：

23.5.1在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

23.5.2对竞争性磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

23.6竞争性磋商响应文件的初审（含资格性检查和符合性检查）

23.6.1磋商小组将审查竞争性磋商响应文件是否完整、资格证明文件是否齐全，磋商保证金是否合格、有无计算上的错误等。

23.6.2计算错误将按以下方法更正：

（1）磋商响应文件中报价一览表(报价表)内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准；如果单独密封的报价一览表(报价表)与磋商响应文件正本的报价一览表(报价表)不一致，以单独密封的报价一览表(报价表)为准。

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以单独密封的报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正的顺序和方法调整的报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其响应文件将按无效响应处理。

23.6.3对于竞争性磋商响应文件中明显的标点符号错误或不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受。

23.6.4在详细评审之前，根据本须知第22.6.5条的规定，磋商小组要审查每份竞争性磋商响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应的磋商应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的磋商。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定磋商的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.6.5实质上没有响应竞争性磋商文件要求的磋商将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其磋商成为实质性响应的磋商。如发现下列情况之一的，其磋商将构成非实质性响应，按无效磋商处理：

1）没有按照竞争性磋商文件要求提供的竞争性磋商响应文件或竞争性磋商响应文件构成有重大缺项；

2）竞争性磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的；

3）供应商未按竞争性磋商文件要求提交磋商保证金或保函的；

4）资格证明文件不全的或无效的，或不符合国家规定的；

5）无磋商有效期或有效期达不到竞争性磋商文件要求的；

6）存在有重大缺漏项和重大技术偏离的货物（产品）；

7）供应商有串通磋商、以他人名义磋商、行贿、提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），开具虚假资质，出现虚假应答的，除按无效文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

8）磋商报价超过竞争性磋商文件公布的采购预算的。

9）竞争性磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

11）法律、法规规定的其他无效情形。

23.7竞争性磋商响应文件的详细评审

23.7.1磋商小组将按照本须知第22.6.4条规定，只对确定为实质性响应竞争性磋商文件要求的磋商响应文件进行详细评审。

23.7.2详细评审按照“供应商须知前附表”的评审方法进行。

23.8成交候选人的确定

磋商小组完成评审后，向采购人提出书面评审，并推荐1-3名成交候选人，标明排列顺序。

24．评审过程的保密

磋商小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

25．评审方法

24.1按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号），本次评审采用综合评分法，即在全部满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分高低顺序推存1-3名成交候选人。

六.成交、通知与签约

26．成交程序

26.1磋商小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐1-3名成交候选人，作为评审结果。评审结果由全体磋商小组成员签字确认。

26.2采购人根据磋商报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交供应商。

26.3排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新组织竞争性磋商。

26.4采购人也可以授权磋商小组评审后直接确定成交供应商。

26.5成交供应商确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

26.6供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

27．成交通知

27.1采购代理机构向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商领取成交通知书时须携带法定代表人授权书及加盖单位公章的被授权人身份证复印件。

27.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

28. 采购合同的签订

28.1采购人应当自成交通知书发出之日起十个工作日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商的竞争性磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

28.2采购人自采购合同签订之日起七个工作日内，将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

29．成交代理服务费

29.1定额收取：按国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）有关标准的70%执行。

29.2成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付代理服务费。

- 质疑

30.1供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

30.2供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.3供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

30.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

30.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

30.5.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.5.2质疑项目的名称、编号；

30.5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.5.4事实依据；

30.5.5必要的法律依据；

30.5.6提出质疑的日期。

30.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

30.6.1质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

30.6.2质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

30.6.3未在法定期限内提出质疑的；

30.6.4质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

30.6.5应当提交授权书而未提交的；

30.6.6以非法手段取得证据、材料的；

30.6.7质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

30.6.8不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

30.7质疑答复

30.7.1采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

30.7.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部提起投诉。

30.8其他需要说明的事项

30.8.1质疑函须按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页·政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.html

30.8.2接收质疑函的方式：书面形式

30.8.3联系部门：华夏国际项目管理有限公司前台

30.8.4联系电话：029-88899970

30.8.5通讯地址：西安市高新区科技五路8号数字大厦11楼

32.其他

32.1磋商步骤为：第一次报价---初步评审---分别磋商---第二次报价---综合评审推荐成交候选人。（以供应商递交的磋商响应文件中的总报价为第一次报价。分别磋商后，供应商现场填报的磋商响应总报价为第二次报价）

32.2当第二次报价全部超过磋商文件规定的采购预算（或最高限价）或均低于公认的制作成本时，磋商小组有权决定是否磋商失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出财政预算，且采购人又无力支付，磋商小组有权决定磋商失败。

32.3采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

32.4成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。给采购人造成损失超过磋商保证金额的，供应商还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

33.信用担保

陕西省政府采购信用担保及信用融资政策（针对省本级项目）

（1）为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库【2011】124号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。供应商在缴纳投标保证金及中标供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标供应商如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)重要通知专栏中查询了解。

| 序号 | 单位名称 | 地址 | 联系人员 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国投资担保有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9层 | 何嘉 | 010-88822659 |
| 2 | 陕西省信用再担保有限责任公司 | 西安市高新区唐延路3号旺座国际B座25层 | 尹劭青 | 029-88606032 |
| 3 | 西安市经济技术投资担保有限公司 | 西安市太白北路320号 | 许艳茹 | 029-88480371 |

# 合同条款及格式

## 合同前附表

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：西北农林科技大学 地 址：陕西省杨凌示范区邰城路3号 项目名称：西北农林科技大学农业资源与环境科学实验教学示范中心设备更新与补充采购项目 资金来源：中央高校改善基本办学条件资金专项，资金已落实 |
| 2 | 名词解释：本章节中出现的 “供应商”，在招标投标阶段措辞为“供应商”；在项目招标结束，成交结果确定后，措辞由“供应商”转为“成交人”；在采购人与成交人签订合同，履约、实施阶段，措辞由“供应商”转为“成交人”。 |
| 3 | 交货期：国产产品：自合同签订之日起30个日历日。 进口设备：自合同签订之日起90个日历日。 交货地点：采购人指定地点 |
| 4 | 质量保证： 1、质保期：自验收合格之日起不少于1年。 2、供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足磋商文件的要求，磋商文件未明确要求的内容，供应商须按招标产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。 3、供应商应保证所有产品的完好无损包括配套包装，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。 4、采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。 5、供应商应提供可承担维修职能的公司、全资分公司或办事处，并驻守多名维护技术人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。 6、服务方式：现场服务，质保期内维修费用含在合同总价中（中标价格），提供终身维修（护）。在质量保证期内发生重大故障，维修工程师抵达现场时间≤48小时，3个工作日内无法恢复的故障提供免费备用设备服务。产品实行“三包”，并承担由此产生的包装、运输等的一切费用。 7、质保期内每年至少四次免费上门维护，回访。 8、对于存在质量问题或者短少的产品，供应商应在接到采购人的通知2个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。 9、在最终验收后的质量保证期内，供应商应对设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障负责（负责解决并承担全部费用）。质保期满后如出现此类问题亦应负责。 10、投标人及所投产品的生产厂商应承诺质保期、维保期的售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面），未提供任何质保期、维保期的售后服务条款或提供的内容不实的以不实质性满足磋商响应文件要求对待。 11、对于未按约定提供质保服务的供应商或违约的供应商，采购人将拒绝其参加采购人单位的政府采购项目。且采购人有权委托第三方进行维修，所产生的费用由供应商承担，采购人有权从质保金中直接扣除，不足部分应由供应商支付。 |
| 5 | 1、合同总价即中标价，为一次性报价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。 2、付款方式和程序： 1）由采购人以人民币负责结算，在付款前，供应商必须开具全额发票给采购人。（附详细清单）。 2）付款方式：银行电汇 ①签订合同前，中标人向采购人缴纳中标总额5%的履约金，在全部验收合格后转为质保金。 ②支付方式： 1、进口产品： 1.1采购人收到中标人提供的全部货物及其相关文件(包括发票、运单、装箱单、质量保证书或产品合格证书、制造厂家出具的品质证书和数量证书及《竞争性磋商文件》规定的技术资料等其他文件)，经验收合格并签署验收单后，向中标人支付合同金额的100%,中标人在签订合同前向采购人交纳中标总金额的5%作为履约保证金，待项目验收合格后转为质保金，质保期满后，无质量问题且无索赔争议的情况下，中标人提交申请，采购人使用部门签字确认后一次性向中标人退还质保金(无息)。 1.2因采购人具有科教免税资格，进口产品符合免税条件的需报免税价格。设备进口免税手续由采购人协助办理(相关办理费用由中标人承担)。 2、国产产品支付方式： 采购人在货物验收合格(签署验收单)安装调试运转正常后一次性支付合同款的100%，中标人在签订合同前向采购人交纳中标总金额的5%作为履约保证金，待项目验收合格后转为质保金，质保期满12个月后，无质量问题且无索赔争议的情况下，中标人提交申请，采购人使用部门签字确认后一次性向中标人退还质保金(无息)。 3、设备运行满12个月后，无质量问题且无索赔争议的情况下，中标人提交申请，采购人使用部门签字确认后一次性向中标人退还质保金(无息)。质量保证期内，若设备运行出现问题，中标人应及时提供服务，从问题被彻底排除之日算起，质量保证期顺延。 4、因项目拨款审核审批环节较多，有可能不会及时足额到位，中标人应予以谅解，并不得以此为由影响供货及追究采购人责任。资金一旦到位，采购人将及时予以支付。 5、中标人应随时向采购人使用部门单位报告项目执行进展情况。 |
| 6 | 运输、安装、调试要求： 1、供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。 2、由供应商安装、调试及试运行的进度计划表。 3、供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（3‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。 4、安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。 5、供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。 |
| 7 | 技术支持： 1、提供质保期内全年7×24小时的技术咨询服务。供应商怠于或无法提供技术支持的，采购人有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由供应商负责，费用直接从应付款或质保金中扣除。供应商指定的项目总协调人必须是供应商公司管理层人员。因供应商的人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由供应商承担。 2、供应商在项目实施过程中，质量保障人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带来的风险超出采购人认定的允许范围时，采购人可终止本项目的合作并进行索赔。 |
|  | 技术培训： 至少包括2次产品使用操作、保养、维修等培训内容。供应商需按采购人要求的时间为采购人免费培训技术人员1-3名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。投标产品需在培训基地培训的，供应商应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由供应商承担。 |
|  | 技术资料要求： 供应商应向采购人提供全套中文技术资料一套，其费用包括在投标价格中： 1、完整的产品操作使用手册、说明书和维护、修理技术文件，图纸（线路图、原理图等）、保修卡等； 2、制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件验收时须一并提供； 3、产品验收标准； 4、技术说明书及必须的其它技术资料； 5、产品安装，调试、维修线路图及原理图、安装验收报告； 6、零部件目录； 7、备品备件、易损件清单； 8、整体验收后提供验收报告； 9、合同中要求的其他文件资料。 |
| 8 | 验收： 由采购人对项目进行整体验收，供应商协助配合。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数、样式、颜色、以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照采购人要求安装到位、是否按照采购人要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进行逐项检查。 1、所验产品的指标、性能参数最终验收达不到磋商文件要求和磋商响应文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。 2、若发现供应商有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大产品技术性能，供应商应无条件退货，本合同解除，供应商赔偿采购人相应的损失。 3、验收标准：按磋商文件、磋商响应文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。 4、验收合格后，填写验收单，双方签字生效。 5、验收依据： a)合同文本； b)磋商响应文件及澄清函、磋商文件； c)国家和行业制定的相应的标准和规范； d)验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。 |
| 9 | 知识产权： 供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款。 |
| 10 | 违约责任： 按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》中的相关条款执行。 未按合同或磋商文件要求提供产品或供应的产品质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。 |

西北农林科技大学农业资源与环境科学实验教学示范中心设备更新与补充采购项目合同

（示范文本）

合同版本1：

使用单位：                      经费来源：

计划编号：CG201 -               合同编号：GN201 -

## 进口货物采购合同书

甲方：西北农林科技大学国有资产管理处

乙方：

年  月  日，西北农林科技大学               采购项目，按照采购程序，经学校物资采购领导小组会议同意，委托       公司通过竞争性磋商标方式确定（项目编号：    ），乙方获得该项目第   包设备的供货权。双方经过协商，达成如下协议：

一、货物清单 (详细技术指标见附件)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 原产地 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

人民币合计（大写）：

- 产品质量

三、产品运输、安装、调试及到货验收时间

- 产品运输方式由乙方自行选择，所发生的一切费用由乙方承担。

2、乙方货物到达甲方指定地点，并按合同要求完成安装调试方可组织验收。甲乙双方签署验收单的时间，也是货物所有权进行交割的时间，在交割以前货物所发生的一切损失及费用由乙方承担。

3、到货及验收时间：合同签订后90天内到货。到货后10个工作日内乙方完成安装调试及培训，15个工作日内甲方组织验收。

四、保修

乙方所提供的上述产品免费质保期限为    年，时间按所有货物验收合格之日算起。质保期内免费上门服务响应时间 48 小时，    小时内解决存在问题。质保期内货物不能及时维修时，乙方应向甲方提供相同的货物，以保证甲方的正常使用。质保期外的维修，乙方只收取材料费。

- 技术培训

乙方需按甲方要求的时间为甲方免费培训技术人员1-3名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。产品需在培训基地培训的，乙方应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由乙方承担。

- 付款

本合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同总金额的5%，作为履约保证金，在项目验收合格后质保期满后退还至公司账户，不计利息。

所有货物经双方验收合格并签署验收单后在10个工作日内通过银行电汇方式付给乙方全额货款。验收付款前，乙方必须提供全额发票及供货清单。

付款信息：单    位：

开 户 行：

账    号：

七、违约责任

1、甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方未能按照本合同的约定履行自己的义务，应当承担违约责任。

2、乙方逾期交付货物的，则每逾期一天，按合同总额的3‰向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的实际损失。逾期交付超过5天的，甲方有权单方解除合同，并没收全额履约保证金。

3、若乙方未能按照合同约定的质量标准履行合同，甲方有权单方解除合同。对甲方造成损失的，乙方应对甲方损失全额赔偿，并按照合同金额20%的标准承担违约金。

4、若乙方未按本合同的约定提供保修服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，所发生的费用由乙方承担，如因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

5、甲乙双方的任何一方遇法定不可抗因素，造成合同履行不能或延时，由双方协商解决。

八、合同书、本合同附件与本项目的招投标文件具有同等法律效力，合同未尽事宜执行招投标文件。

九、解决合同纠纷方式：如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时应向杨陵区人民法院起诉。

十、合同签订地点：陕西 杨凌 西北农林科技大学

十一、本合同书一式七份，甲方四份（校国资处三份，使用单位一份），乙方一份，采购代理公司一份，外贸公司一份。

十二、本合同经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

甲方：西北农林科技大学国有资产管理处（盖章）

代表：

地址：陕西    杨凌

电话：029—87082444

甲方使用单位：西北农林科技大学             （盖章）

项目负责人：

电话：029—

乙方：                    （盖章）

代表：

地址：

座机：                      手机：

年  月  日

附件：具体配置及详细技术指标

附件：具体配置及详细技术指标

一、配置详单：

1.进口部分：

| 序号 | 名称 | 货号 | 规格型号 | 生产厂家全称 | 原产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

2.国产部分：

| 序号 | 名称 | 货号 | 规格型号 | 生产厂家全称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

二、技术指标：

合同版本2：

使用单位：                      经费来源：

计划编号：CG201 -               合同编号：GN201 -

## 国产货物采购合同书

甲方：西北农林科技大学国有资产管理处

乙方：

年  月  日，西北农林科技大学             采购项目，按照采购程序，经学校物资采购领导小组会议同意，委托       公司通过竞争性磋商方式确定（项目编号：    ），乙方获得该项目第   包设备的供货权。双方经过协商，达成如下协议：

一、货物清单 (详细技术指标见附件)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

人民币（含税）合计：        （大写）

二、产品质量

1、乙方提供给甲方的货物必须是原厂生产的全新合格产品。

2、乙方提供产品涉及的专利权应符合中国的相关法律要求，由此导致与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

3、安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成伤害的，甲方将保留依法索赔的权利。

4、有强制性安全标准的产品，乙方应提供产品的制造许可证明。

5、乙方产品性能必须与其标示的技术指标相符合，并符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准。

三、产品运输、安装、调试及到货验收时间

1、产品运输方式由乙方自行选择，所发生的一切费用由乙方承担。

2、乙方货物到达甲方指定地点，并按合同要求完成安装调试方可组织验收。甲乙双方签署验收单的时间，也是货物所有权进行交割的时间，在交割以前货物所发生的一切损失及费用由乙方承担。

3、到货及验收时间：   年  月  日前到货。到货后5个工作日内乙方完成安装调试及培训，10个工作日内甲方组织验收。

四、保修

乙方所提供的上述产品免费质保期限为   年，时间按所有货物验收合格之日算起。质保期内免费上门服务响应时间为 48 小时，   小时内解决存在问题。质保期内货物不能及时维修时，乙方应向甲方提供相同的货物，以保证甲方的正常使用。质保期外的维修，乙方只收取材料费。

五、技术培训

乙方需按甲方要求的时间为甲方免费培训技术人员1-3名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。产品需在培训基地培训的，乙方应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由乙方承担。

六、付款

本合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同总金额的5%，作为履约保证金，在项目验收合格后质保期满 1 年退还至公司账户，不计利息。

所有货物经双方验收合格并签署验收单后在10个工作日内通过银行电汇方式付给乙方全额货款。验收付款前，乙方必须提供全额发票及供货清单。

付款信息：单    位：

开 户 行：

账    号：

七、违约责任

1、甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方未能按照本合同的约定履行自己的义务，应当承担违约责任。

2、乙方逾期交付货物的，则每逾期一天，按合同总额的3‰向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的实际损失。逾期交付超过5天的，甲方有权单方解除合同，并没收全额履约保证金。

3、若乙方未能按照合同约定的质量标准履行合同，甲方有权单方解除合同。对甲方造成损失的，乙方应对甲方损失全额赔偿，并按照合同金额20%的标准承担违约金。

4、若乙方未按本合同的约定提供保修服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，所发生的费用由乙方承担，如因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

5、甲乙双方的任何一方遇法定不可抗因素，造成合同履行不能或延时，由双方协商解决。

八、合同书、本合同附件与本项目的招投标文件具有同等法律效力，合同未尽事宜执行招投标文件。

九、解决合同纠纷方式：如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时应向杨陵区人民法院起诉。

十、合同签订地点：陕西 杨凌 西北农林科技大学

十一、本合同书一式六份，甲方四份（校国资处二份，使用单位二份），乙方一份，采购代理公司一份。

十二、本合同经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

甲方：西北农林科技大学国有资产管理处（盖章）

代表：

地址：陕西    杨凌

电话：029—87082444

甲方使用单位：西北农林科技大学             （盖章）

项目负责人：

电话：029—

乙方：                    （盖章）

代表：

地址：

座机：                      手机：

年   月   日

附件：具体配置及详细技术指标

附件：具体配置及详细技术指标

一、配置详单：

| 序号 | 名称 | 货号 | 规格型号 | 生产厂家全称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

二、技术指标：

# 竞争性磋商内容及技术要求

### 第1包：进口类设备

| 序号 | 设备 名称 | 技术参数 | 配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤水势测定仪 | ★1.8通道水势记录仪, 同时可连接最多8个样品室； 2.工作温度：0~50℃； 3.存储温度：-25~60℃； 4.存储：至少8000个数据； ★5.测量范围：≥±300 mV (–0.05到-8 MPa )； ★6.精度：≤±0.05MPa； 7.冷却电流：8mA，可自定义5-60秒； 8.通讯端口：RS232串行端口； 9.显示：4行20字符LCD显示，具有背景灯； 10.面板：两个功能键，两个数值键；RS232端口；电池充电端口；8个输入通道 11.软件：Windows界面； | 配置要求： 1.主机1台 2.土壤探头2个 3.活体叶片探头1个 | 1 | 台 |
| 2 | 多功能酸度计 | 1.电源要求 ：提供两种供电模式 （1） AA 碱性电池或镍氢电池 (4个)； （2）通用型电源适配器：100–240 V； 2.存储温度：–20 ～ +50℃； 3.操作温度： 0 ～ +50 ℃； 操作湿度： 90% (无冷凝)； 4.语言：仪器可提供多国语言； 5.显示：可显示1个电极的读数 （1）pH电极：pH、mV、温度； （2）ORP氧化还原电位：mV、温度； 6.温度自动修正/ 补偿；具有数据锁定显示功能； ★7.自动识别校准标准： 有三种方案可供选择； 颜色分类： 4.01，7.00，10.01 IUPAC：1.679，4.005，7.000，10.012， DIN：1.09，4.65，9.23 8.防水性： 测定仪外壳可防飞溅的水（IP54）； 9.温度测量参数 量程：-10.0～110.0℃；分辨率：≤0.1℃；准确度：≤±0.3℃； ★10.pH电极测量参数 量程：2～14；分辨率：0.1/0.01/0.001可选；精度：pH超纯电极0.01； | 配置要求： 1.主机1台 2.三合一PH电极1个 3.瓶装缓冲液250ml 1套 | 1 | 台 |
| 3 | 分析电子天平 | 1.测量范围：0-220g； 2.读数精度：≤0.1mg； 3.秤盘尺寸：≥φ90mm； 4.线性：≤0.2mg； 5.重复性：≤0.1mg； ★6.典型稳定时间不超过2s； ★7.单体模块传感器； 8.有水平调节脚； 9.外部砝码自动校正，配备砝码； | 配置要求： 1.标准配置主机1套 2.相关附件1套 3.说明书1套 4.标配F1级砝码 | 2 | 台 |
| 4 | COD测定仪 | ★1.测定波长：420nm和610nm； 2.光度测量范围：0-2A； 3.读数模式：% 透光率，吸光度，浓度； ★4.波长精度：≤±1 nm； 5.波长选择：根据测量程序号自动选择； 6.光度测量线性：≤±0.002 A（0-1 A）； 7.光度测量重复性：≤±0.005 A（0-1 A）； 8.光度测量精度：在额定的1.0 ABS下为±0.005 A； 9.光漂移量：400nm时，≤1.0%； 10.光源：发光二极管（LED）； 11.检测器：硅光电二极管； 12.内置四条COD分析曲线；COD分析方法符合USEPA标准；满足2小时消解或者20分钟快速消解方法要求； | 标准配置: 1.主机1套 2.电源线1套 3.说明书1套等 | 1 | 台 |
| 5 | BOD测定仪 | 1.分析方法：呼吸法，无汞压力传感器测量，直读BOD值； 2.分析质量：与传统稀释接种法有高度相关性； ★3.一次可同时分析样品数：≥6个； 4.测定范围：0-35, 0-70, 0-350, 0-700 mg/L (不需要稀释)； 5.显示：LCD数显，并可时时显示BOD变化趋势曲线； 6.重量：≤5 千克； 7.漂移：5天内≤ 3 mg/L BOD； ★8.分辨率：≥2 mg/L BOD； | 标准配置: 1.BOD测定仪主机1台 2.电源线1套 3.六个样品瓶 4.一包营养缓冲液、一瓶氢氧化钾颗粒、6个搅拌子等。 | 1 | 台 |
| 6 | 电子天平 | ★1.测量范围：0-220g； 2.读数精度：≤0.1mg； 3.秤盘尺寸：≥φ90mm； 4.线性：≤0.2mg； 5.重复性：≤0.1mg； 6.典型稳定时间≤2s； ★7.单体模块传感器； 8.有水平调节脚； 9.内置砝码一键校准； | 配置要求： 1.标准配置主机1套 2.相关附件1套 3.说明书1套 | 4 | 台 |
| 7 | 入渗仪 | ★1.由30厘米和60厘米直径的双环桶组成； 2.在双环的中心有两根互相垂直焊接的不锈钢管来稳固； ★3.垂直型的钢管手柄操作方便，需要与马里奥特管配合使用； 4.小环直径：30cm； 5.马里奥特管（小）容积：2000ml； 6.马里奥特管（小）总高：约690ml； 7.大环直径：60cm； 8.马里奥特管（大）容积：8000ml； 9.马里奥特管（大）总高：约960ml； 10.双环桶高度：约50cm； | 配置要求： 1.主机、大桶、小桶1套 2.配套的马里奥特管1套 3.相关线缆谁明书等 | 3 | 台 |
| 8 | PH计带电极 | 1.电源要求： AA 碱性电池或镍氢电池 (4个) 2.存储温度：–20 ～ +60 ℃ 3.操作温度： 0 ～ +60 ℃ 操作湿度：90% (无冷凝) 4.语言：提供多国语言 5.数据存储：校准数据都存贮在日志中。 数据传输：通过USB转接下载至电脑或U盘，读数时同步传输； *也可以接LDO探头使用。 7.温度自动修正/ 补偿；具有数据锁定显示功能 8.防水性： 测定仪外壳可在1 米深的水中浸泡30 分钟（IP67） 9.测量温度： 量程：-10.0～110.0℃；分辨率：≤0.1℃；准确度：≤±0.3℃ ★10.测量pH电极参数 量程：2～14；分辨率：0.1/0.01/0.001可选；精度：pH电极≤0.02pH | 配置要求： 1.主机1台 2.三合一PH电极1支 3.瓶装缓冲液1套 4.电源电池1套 | 1 | 台 |
| 9 | 土壤消解炉（带尾气吸收） | 1.彩色液晶触摸屏，操作简单。 2.消解温度与时间任意设置，支持预约功能。 ★3.仪器外壳根据不同部分要求，分别采用钝化、特氟龙、环氧树脂等专业防腐处理。 4.仪器内置样品消解参数，自定义储存至少200条，随时可查询历史信息。 5.采用陶瓷以及风道隔热，空气隔热层与一次成型陶纤维隔热层双层隔热，隔热效果好。 ★6.加热方式：铝模块一体式加热。 7.可自由设置1-99个升温阶段，每阶段0-999分钟。 8.消化能力：≥20个样品 9.样品消化量：固体≤6g 液体≤25ml 10.控温范围：室温-420℃ 11.升温时间：约20分钟（室温至400℃） 12.控温精度：≤±0.1℃ 13.温度稳定性：≤±0.5℃ 14.消化管：≥280ml ★15.聚四氟乙烯密封盖废气收集罩，防腐耐温，密封性强，精度高且不易损坏； 16.一体化密封设计，清洁维护方便，无需拆卸； 17.采用进口特殊耐酸耐高温材质接管； 18.具备滴盘设计，防止样品前处理结束后酸液滴落污损实验台； ★19.所有连接器采用PTFE材质，防腐蚀性能优异，经久耐用; 20.最大真空度：≤0.1MPa; 21.试剂最大添加量：≥2L; | 1.消解仪主机(含试管架1个、吸气盖1个、试管40支等) 2.配备尾气吸收 3.配备碱中和装置 | 4 | 套 |
| 备注：带★为重要参数，详见第五章评审办法。 |

### 第2包：水保、环境工程类设备

| 序号 | 设备 名称 | 技术参数 | 配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供水桶 | 2T，直径：1300mm；高度：1650mm；桶壁厚：5mm | 标准配置 | 8 | 个 |
| 2 | 阶梯式集沙仪 | ★1.测层高度：120cm 2.测层间距：15cm ★3.测量层数：3层 4.测口高度：20-120cm 5.收集口截面积：50x50mm | 标准配置 | 6 | 台 |
| 3 | 风蚀桥 | 1.风蚀桥是用不易变形的不锈钢管制成的桥型框架，由两根桥腿和一个横梁组成。 2.腿长：50CM 3.梁长：110CM 4.梁上每隔10CM刻画出测量用标记，并按从左到右顺序编号。 | 标准配置 | 6 | 套 |
| 4 | 应变控制式直剪仪 | 1.试样面积30cm²、高20mm 2.杠杆比1:12 3.最大水平载荷：1.2KN | 标准配置 | 2 | 台 |
| 5 | 数显电热恒温油浴锅 | ★1.精度：±0.1℃ 2.波动度：±0.1℃ 3.均匀度：±0.1℃精度 4.功率：1500W 5.恒温设定与测量：数字控制（LED数显） ★6.水泵流速：≥8L/min | 标准配置 | 1 | 台 |
| 6 | 恒温培养箱 | 1.外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； 2.温控系统采用微电脑单片机技术，液晶屏显示各种参数，温控具有控温、定时、超温报警等功能； 3.采用进口电机及风叶，合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化小； 4.可根据工作状态自动调节风速；可编程程序设计，可设置不少于10段100周期； 5.箱门具有大视角玻璃观察窗； 6.采用纳米材料门封条及保温材料； 7.标配RS-485接口，可以连接计算机或记录仪，实现实时监控工作状态； 8.具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 9.可选配：预约功能；打印机（支持曲线打印）、GPRS短信报警、电脑监控三选一。 10.控温范围：室温+2℃-65℃；温度分辨率：0.1℃； ★11.温度波动度：±0.2℃（37℃时）；温度均匀度：±0.5℃（37℃时）； 12.稳定时间：≤20min；定时范围：0-99小时60分钟； 13.*内胆尺寸(mm)：≥600×540×750mm； 外形尺寸(mm)：≥890×675×925mm； 载物托架：3块； | 标准配置 | 1 | 台 |
| 7 | 土壤硬度计 | 测量深度：0-350mm .测量范围：≧0-～100kg; ≧0～10000kpa 2、测量精度：以公斤为单位：≦0.5kg 以压强为单位：≦50kp 3、存储数量：不少于2000个 .操作温度：-20℃～70℃ .供电方式：电池供电 4、稳定时间：通电后约10秒钟; .响应时间：在1秒钟内进入稳定过程; 5、可配置GPS模块,GPRS模块,短信模块,MAX485 | 标准配置 | 1 | 台 |
| 8 | 叶绿素仪 | 1.可同时检测四种参数为叶绿素、氮素、叶温 ★2.氮范围：0～100%全程 ★3.测量范围：叶绿素：0.0～99.9SPAD 氮含量：0.0～99.9mg/g 4.叶面温度：-10～99.9℃ ★5.测量精度：叶绿素：±3.0 SPAD单位以内(室温下，SPAD值介于0-50) 6.氮含量：±5% 叶面温度：±0.5℃ 7.重复性：叶绿素：±0.3 SPAD单位以内(SPAD值介于0～50)，氮含量：±0.5单位 8.测量时间间隔：小于3秒 9.数据存储容量：32KB 10.电源：可充电锂电池 11.电池容量：≥2000mah 12.工作及存储环境：-10℃～50℃ ≤85%相对湿度 13.快速无损植物活体检测，不影响植物的成长。多参速快速一次测定：一次操作同时测定植物的叶绿素、氮素、叶温 14.历史数据查看，两种参数同时显示,测量结果显示直观清晰，带背光功能 | 标准配置 | 1 | 台 |
| 9 | 光照培养箱 | 1.*容积：≥250L 2.控温范围：无光照时0-60℃，有光照时10-60℃ 3.分辨率：0.1℃ ★4.波动度：±0.5℃ 5.均匀度：±1℃（37℃时） 6.光照强度：0-15000Lx（分六级可调） ★7.输入功率：≥1300W 8.定时范围：0-9999分钟 9.内胆尺寸(mm)：≥480×480×1100 10.外形尺寸(mm)：≥710×770×1770 11.载物托架：4块 12.连续工作时间：不低于180h | 标准配置 | 1 | 台 |
| 10 | 测微表 | 1.精密,专门设计，用于比较量法的高精度测量（≤±0.3 μm 起） 2.特别适用于测量轴向及径向跳动，非常小的回程设差（≤0.15 μm） 3.高刚性流线型外壳设计 4.整个行程范围内均保持高精度输出(≤0.3μm ) 5.非常低的测力（≤150 m N） 6.非转动表盘，用调整旋钮快速将指针设置到零位 7.对温度变化具有很低的敏感性 | 标准配置 | 6 | 台 |
| 11 | 三轴压缩实验仪 | 试样尺寸：≥φ39*80(mm)、φ60*125(mm) 2.轴向荷载：0-10KN 3.工作台行程：0-90mm 4.剪切速率：0.001-4.800 mm/min 5.周围压力：0-2.000Mpa 6.反压力：0-1.000Mpa 7.孔隙压力：0-2.000Mpa 8.体积变化:0 - 50ml 最小分度：0.1ml 9.电源：220V±10%，50HZ 10.功率：＜800W | 标准配置 | 2 | 台 |
| 12 | 扭转试验机 | 1.最大试验扭矩：200 N.m 2.扭矩显示分辨率：0.01 N.m 3.扭矩测量范围：4-200 N.m 4.扭矩示值相对误差：≤±1.0% 5.扭矩示值重复性相对误差：≤1.0% 6.扭转角的最大读数值：无限制 7.扭转角的最小读数值：0.1° 8.试验空间：≥260mm 9.工作电源：AC220V±10%，50Hz 10.外形尺寸(长宽高)：≥950*360*500mm | 标准配置: 1、台式主机 1台 2、手轮 1个 3、液晶显示器1套 4、高精度扭矩传感器 1只 | 1 | 台 |
| 13 | 纯弯曲应力测定仪 | 1.*载荷范围：5000N； 2.加载机构作用行程：50mm； ★3.手轮加载转矩：0～2.6N.m； 4.加载速度：≥0.12mm/转； 5.载荷灵敏度：1N； 6.过载能力：不超过150%； 7.外形尺寸：≥750×450×1000； | 标准配置 | 1 | 台 |
| 14 | 游标卡尺 | 1. 管壁厚数显卡尺。 2. 测量范围： ≧0～150mm。 3. 分辩率：≤0.01mm。 4. 读数值：≤0.01（mm）。 5. *精度：≤0.05mm 6.可提供带有硬质合金头量爪的卡尺。 7. 材质：不锈钢 | 标准配置 | 2 | 台 |
| 15 | 沙浴锅 | 1.控温范围日常+5-100度 2.控温精度0.1度 3.温度波动±0.5度 4.双孔工作 | 标准配置 | 2 | 台 |
| 16 | 噪音频谱分析仪 | 1.大于122dB(A)的超大级线性范围，高低量程，每档测量范围大于112dB(A)。 2.彩屏显示器：≥2.5寸，分辨率≤240×320，阳光下可读，显示内容丰富，亮度可调节。 3.数据存贮：标配≥3MB，多存储积分测量结果≥3300组。 4.大容量存贮：大支持不低于32GB SD卡（选配）。 5.快速设置：选择适用的标准或测量方法，自动设好相关标准要求的分析仪模式和参数，并关闭不需要的分析功能，更方便使用和省电。 6.用户配置不同灵敏度的传声器可得到不同的测量范围。 7.具有电池和外接电源自动切换功能。 8.启动方式：按键、超限、定时、等间隔。 9.自动开/关机：可定时自动开关机。 10.传声器组合：预极化测试电容传声器和前置级， 标配灵敏度级：≤-28dB 注：灵敏度以1V/Pa为参考0dB，以下无具体说明时，均指标配灵敏度。 11.声压级测量范围： 低量程：(20～132)dBA，(25-132)dBC，(30-132)dBZ 高量程：(30～142)dBA，(35-142)dBC，(40-142)dBZ 注意：其他灵敏度时，声压级测量范围会整体偏移，具体以仪器上显示为准。 12.频率范围：10Hz～20kHz。 13.本机电噪声： 低量程：小于12dBA，17dBC，22dBZ 高量程：小于23dBA，27dBC，32dBZ 14.Ａ/位数：≥24位。 15.采样频率：≥48kHz。 16.检波特性：真有效值数字检波。 | 标准配置 | 1 | 台 |
| 17 | 完全混合曝气池 | 1. 处理水量20L/h； 2.机械搅拌转速：40～50rpm；； 3.曝气充氧柱：≥Φ150 mm×1700mm 4.外形尺寸：≥900×450mm×1200mm 5. 工作电源220V、安全保护：具有接地保护、漏电保护、过流保护；功率200W 6. 电气线路安装要求：布置线槽，电源线、控制线等线材规范整理，具有绝缘、防弧、阻燃自熄等特点； | 标准配置：有机玻璃充氧塔1套、或穿孔曝气管1根、取样口3只、水箱1只、空气压缩机1台、 | 1 | 台 |
| 18 | 雷诺实验装置 | 1.低位槽1台：不锈钢，≥400×400×500mm 2.高位槽1台：有机玻璃，≥400×400×500mm 3.实验管段1段：有机玻璃，有效长度≥φ32×1200mm，壁厚≥ 3mm。 4.三角瓶1台：玻璃，≥500ml。 5.转子流量计1台：≥0.25-2.5m3/h。 6.液位计1个：≥φ16玻璃管液位计。 7.管路、管件及阀门1批。 | 标准配置 | 1 | 台 |
| 备注：带★为重要参数，详见第五章评审办法。 |

### 第3包：样品处理与分析类设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电位滴定器 | ★1.滴定管驱动器：≥1/50000步； ★2.最小滴定体积：0.01ml（10μL）； ★3.最大的可能误差：±0.2%（10ml）±0.2%（20ml） ★4.分辨率：1/10000 ★5.滴定管排空和充满时间：30秒（100%冲液速度）； 6.选配十六位三基色颜色传感器 7.滴定速度和移液体积任意可调 8.中英文操作界面任意切换。 滴定器采用专业精工一体式进口柱塞，确保滴定精度和使用寿命。 9.☆鼠标控制自动滴定、自动初始化、自动补液、自动归零、定量移液等多种功能。 10.电源：AC220VAC10% 50HZ | 1.滴定仪 1台 2.磁力搅拌器 1 3.标液瓶 1 4.滴定支架 1 5.磁力搅拌器电缆1 6.连接管路和滴定头 1个 7.磁力搅拌子 1个 8.说明书1份、合格证1份、保修卡1份 | 1 | 台 |
| 2 | 火焰光度计 | 1.稳定性：用标准溶液连续进样，15s内仪器示值的相对最大变化量≤ 3%；每分钟测1 次，共测定6 次仪器示值的相对最大变化量≤15% 2.重复性：对同一标准溶液重复进行7 次连续独立测量≤ 3% 3.线性误差：K：≤0.005mmol/L（0.0100～0.0800）mmol/L Na：≤0.03mmol/L(0.0500～0.400)mmol/L 4.检测限：K：检测限≤0.004mmol/L；Na：检测限≤0.008mmol/L 5.响应时间：响应时间＜8S 6.样品吸喷量：样品吸喷量＜6mL/min | 1.主机1台 2.空气压缩压机1台 3.附件备料1套 | 1 | 台 |
| 3 | 全自动高压灭菌锅 | 1.全不锈钢材料 2.手轮平移式快开门结构 3.密封圈采用自涨式密封圈，具有安全联锁装置 4.电脑控制自动循环任意设定灭菌程序 5.液晶显示工作状态,触摸式按键，并设有器械、敷料、液体三种固定模式和一种自定义模式 6.超温、超压自动保护功能 7.断水保护控制 8.灭菌终了蜂鸣器提醒自动停机 9.配有单层不锈钢内筒，带内筒盖。 主要技术参数: ★灭菌有效容积:≥35L 灭菌内筒尺寸：≥φ290×380mm×1只 额定工作压力:不低于0.22MPa 额定工作温度:130℃ 最高工作压力:0.23MPa 热均匀度:≤±1℃ ★计时选择范围:0-99 min或0-99hour59min ★温度选择范围:0～130℃ | 标准配置 | 1 | 台 |
| 4 | 抗剪仪 | 1.三头型 2.CL101：0—0.2 kg/cm2 3.CL100：0—1.0 kg/cm2 4.CL102：0—2.5 kg/cm2 | 标准配置 | 2 | 台 |
| 5 | 径流泥沙测定装置 | 1.测量范围:泥沙含量0-100公斤/立方米; 径流量0.018-17000毫升/秒;(通过液位计算得出) 2.精度:泥沙含量小于3%,径流流量误差小于3毫升/秒; 3.液位测量范围:0-1500mm,精度:±5mm;分辨力:1mm; 4.通讯接口:RS232、RS485; 5.通讯方式:GPRS无线通讯,可将数据上传到监控中心; 6.显示方式:点阵液晶显示; 7.电压范围:太阳能供电DC12V; 8.工作环境:湿度≤90%(30-50℃）； 工作温度:-10-50摄氏度; 9.备电:在无太阳的情况下,蓄电池可连续工作≥150小时。 10.数据容量:采用8 8M FLASH存储,固态存储2年数据。 11.采样频率:无采样频率,实时采集。 12.雨强监测数据:0-360mm/h,降雨总量:精度0.2mm,误差:+/-0.2mm。 | 1.数据采集器 2.GPRS无线传输模块 3.径流泥沙监测仪 4.合格证 5.保修单 6.配件螺纹 7.数据通讯线 8.支架 9.系统管理软件 10.太阳能控制器 11.蓄电池 12.太阳能电池板 13.说明书 14.野外防护箱 15.地基预埋件 | 2 | 台 |
| 6 | 粗骨料套筛 | 筛孔40mm、20mm | 标准配置 | 3 | 台 |
| 7 | 分层度筒 | SF-1:内径150mm、上节高200mm、下节高100mm | 标准配置 | 2 | 台 |
| 8 | 混凝土试模 | 边长：≥150mm | 标准配置 | 3 | 台 |
| 9 | 液塑限联合测定仪 | 1.最小分度：0.01MM 2.最大测量范围：40MM示值误差：0.05MM 3.锥与连杆重：100±0.05G砝码；76±0.05G 4、电源电压：220V 5、功率：300W 6、环境范围：≤35℃ | 标准配置 | 2 | 台 |
| 10 | 固结仪 | 1.上下行程：≥50 mm 2.定时范围：0-60 分钟 3.转速：约1400 转/分钟 4.筛上下次数：（快慢可调）1-40 次/分钟 5.最大功率：120W 6.工作电压：220V±20% 50HZ | 1、土壤团粒分析仪 1台 2、震荡架 1个 3、不锈钢水桶 4个 4、筛子4套，每套包括直径为100*49mm的筛子6个（孔径：5.0mm、3.0mm、2.0mm、1.0mm、0.5mm、0.25mm） | 3 | 台 |
| 11 | 应变控制式直剪仪 | 1.试样面积30cm²、高20mm。 2.杠杆比1:12 3.最大水平载荷1.0KN 4.垂直分级加荷50、100、200、300、400Kpa | 1.1.53kg砝码 3块 2.0.765kg砝码 1块 3.吊盘 1个 4.环刀（约φ60） 1个 5.钢珠 15个 6.使用说明书 1份 7.测量力环检定图 1张 8.容器试模（30cm²） 1套 9.量力环 1套 10.表夹立柱 1个 11.表夹立柱 1个 12．约φ60透水石 2块 13.直角尺 1只 | 4 | 台 |
| 12 | 环刀，土样切削刀 | 上下盖，手柄容积约100m3 | 标准配置 | 6 | 台 |
| 备注：带★为重要参数，详见第五章评审办法。 |

# 第五章  评审方法

一．评审方法：

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号）的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为成交候选人并依次排序（最低报价不是成交的唯一标准）。

二、评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1资格性审查标准：见附件1初步审查要素表

2.1.2符合性审查标准：见附件1初步审查要素表

2.2分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标价格：见附件2评标因素及权重分值表

（2）技术评审：见附件2评标因素及权重分值表

（3）履约能力及服务承诺：见附件2评标因素及权重分值表

三、评审程序：

按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、比较与评审、推荐成交候选人名单。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

- 对磋商响应文件的初审：

1.1资格性审查：磋商小组将依据本章第 2.1.1 项规定的评审标准对磋商响应文件进行资格性审查。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应磋商文件，其磋商响应文件将按无效文件处理。

1.2符合性审查：磋商小组根据本章第 2.1.2 项规定的评审标准对磋商响应文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应磋商文件，其磋商响应文件将按无效文件处理。

在资格性审查阶段，不符合磋商文件要求的，不得进入符合性审查，在符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

2、磋商响应文件的澄清

2.1磋商小组发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内做出书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

2.2有效的书面澄清材料，是磋商响应文件的补充材料，成为磋商响应文件的组成部分。

3、磋商：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并要求供应商在规定的时间内提交最后报价。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其它内容。实质性变动的内容，需经采购人代表确认。

4、综合评审：对于经初审合格的所有供应商，由磋商小组各成员依据磋商响应文件和最终报价，按照下列《评标要素和分值分解表》规定的内容独立进行综合评价、比较打分，然后汇总每个供应商的得分，从高到低依次排序，推荐成交候选人。

四、政策性扣减

1政策性扣减范围

1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其磋商报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

1.2依照<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库(2011〕181号）的规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.2.1符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

1.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

1.2.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

1.3采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

1.3.1采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

1.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.4监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.5符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、政策性扣减方式：

2.1供应商为非联合体参与磋商的情况：

在磋商最终报价的基础上，对小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，按“投标报价×6%”进行扣减；

2.2供应商为联合体参与磋商，且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，按“投标报价×2%”进行扣减；

2.3小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位不重复享受优惠政策；

2.4供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

- 成交价格=成交供应商的有效磋商报价。

五、特殊情况的处理

- 单一产品采购项目中，提供相同品牌的产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

1.1、使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人及评标委员会按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

1.2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目中，提供相同品牌的核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

2.1、使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；投标报价相同的，由采购人及评标委员会按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

2.2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3、评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委会商榷后，再进行评定。

注：评审办法中要求提供原件的得分项，供应商如提供原件的同时须在磋商响应文件中附相应的复印件或扫描件。

六、成交：

1、磋商结果报告由磋商小组全体成员签字确认。

2、采购人根据磋商结果报告中推荐的成交候选人确定成交供应商，以复函通知采购代理机构。

附件1：

初步审查要素表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审 标准 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
|  |  | 法定代表人授权书/法定代表人身份证明 | 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人直接参加磋商，须提供法定代表人身份证明及身份证原件） |
|  |  | 财务状况报告 | 提供2018年度的财务审计报告（成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表、利润表），或提供其基本存款账户开户银行出具的资信证明、基本存款账户开户许可证/基本账户信息表； |
|  |  | 税收缴纳证明 | 提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料 |
|  |  | 社会保障资金缴纳证明 | 提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； |
|  |  | 信用记录 | 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（采购代理机构于磋商前三日内查询相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，采购人和采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动，查询结果以纸质方式留存）。 |
|  |  | 书面声明 | 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件） |
|  |  | 保证金 | 磋商保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函 |
| 注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。资格审查时以磋商响应文件中所附证明材料为准（信用记录可不提供，由代理机构查询并留存），原件备查。 |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 | 有效性审查 | 磋商响应文件的签署盖章 | 磋商响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全并加盖公章 |
|  |  |  | 磋商响应文件格式 | 应符合“磋商响应文件格式”要求 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价、不低于成本价 |
|  |  | 完整性审查 | 磋商响应文件份数 | 应符合“供应商须知前附表”规定的正本、副本、电子文件数量 |
|  |  |  | 磋商响应文件内容 | 磋商响应文件内容齐全、无遗漏 |
|  |  | 响应性审查 | 对磋商文件响应程度 | 要求响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件 |
|  |  |  | 交货期 | 应满足磋商文件中要求的交货期 |
|  |  |  | 投标有效期 | 应满足磋商文件中的规定 |

## 附件2：第1包和第2包

评标因素及权重分值表

| 类别 | 总分 | 评标因素 | 最高 得分 | 根 据 磋商响应文 件 的 响 应 程 度 ， 按 差 别 计 分 。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格评审 | 30分 | 1.经初审合格的磋商响应文件，其磋商报价为有效磋商报价。对符合政策性扣减的有效磋商报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2.有效最低磋商报价为基准价得30分。 3.按（有效最低磋商报价/有效磋商报价）×30的公式计算其得分。 4.磋商报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。 | 30分 |  |
| 技术评审 | 50分 |  | 投标产品选型合理，配置齐全、无缺漏项、操作保养便捷，性能稳定，具有较好的使用效果。货源渠道正常，有质量保证，提供相关证明，确保无假货、水货、翻新货。 证明资料齐全，内容完整，描述清晰，得7-10分； 证明材料齐全，内容完整，描述简单，得4-7（含）分； 证明材料不全，内容笼统，描述简单差得0-4（含）分。 | 10分 |  |
|  |  |  | 投标设备（产品）参数、规格型号、性能等技术说明资料，产品彩页（如有）、所投产品检测报告表述清楚明确、充分。全部满足招标文件要求得10分。 1.带★参数为重要参数，每优于1项加1分，最高加10分；负偏离1项扣2分，扣完为止； 2.未带★号为一般参数，负偏离1项扣1分，扣完为止。 | 20分 |  |
|  |  |  | 投标方案：投标实施方案详尽，服务方案可靠、明确，具有完善的进度计划及供货、使用维护、验收方案等，提供有详尽的配送、调试、验收等计划。 内容完整，描述清晰，且能针对性满足项目需求的，得7-10分； 内容完整，描述简单，可行性一般，基本满足项目需要的，得4-7（含）分； 内容笼统，描述简单，可行性不强，需要优化后才能满足项目需要的，得0-4（含）分。 | 10分 |  |
|  |  |  | 培训方案全面、完整、可行、有针对性。 培训内容有层次，培训方式适当，能够保障使用单位能熟练操作维护和正常使用，得8-10分。 培训方案完整、可行。培训内容简单，培训方式适当，能够基本保障使用单位操作维护和使用，得5-8（含）分。 培训方案简单。培训内容单一，能够基本保障使用单位操作维护和使用，得0-5（含）分。 | 10分 |  |
| 履 约 能 力 及 服 务 承 诺 | 20分 |  | 供应商近三年以来类似项目所投产品业绩，每提供1份得2分，最高得8分；业绩证明（以磋商响应文件中所附合同的扫描件或复印件加盖单位公章为准，原件备查）弄虚作假者，取消其中标资格。 | 8分 |  |
|  |  |  | 提供售后服务机构（须提供规模、分布情况、机构运行情况的相关证明材料），售后维护方案合理，具有专业售后服务人员、专业维修设备，能有效保障本地化技术服务及售后服务的协调性、及时性，得4-5分； 售后维护方案内容完整，描述简单，可行性一般，基本满足项目需要的，得2-3分； 售后维护方案内容笼统，描述简单，可行性不强，需要优化后才能满足项目需要的，得0-1分。 | 5分 |  |
|  |  | ③ | 质保期每增加1年加1分，最高得2分。 | 2分 |  |
|  |  | ④ | 服务承诺：投标人对本项目后期服务配合的承诺及具体措施、增值服务，评标委员会认为有利于本项目工作的开展，根据各投标人的响应承诺情况赋分。 服务方案及措施承诺内容完整，描述清晰，且能针对性满足项目需求的，得4-5分； 服务方案及措施承诺内容完整，描述简单，可行性一般，基本满足项目需要的，得2-3分； 服务方案及措施承诺内容笼统，描述简单，可行性不强，需要优化后才能满足项目需要的，得0-1分。 | 5分 |  |
| 备注 | 1、各评委独立打分。 2、评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分作废，不计入汇总分。 3、若出现综合得分并列时，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。 4、各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。 5、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 |

## 附件2：第3包

评标因素及权重分值表

| 类别 | 总分 | 评标因素 | 最高 得分 | 根 据 磋商响应文 件 的 响 应 程 度 ， 按 差 别 计 分 。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格评审 | 30分 | 1.经初审合格的磋商响应文件，其磋商报价为有效磋商报价。对符合政策性扣减的有效磋商报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2.有效最低磋商报价为基准价得30分。 3.按（有效最低磋商报价/有效磋商报价）×30的公式计算其得分。 4.磋商报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。 | 30分 |  |
| 技术评审 | 50分 | ① | 投标产品选型合理，配置齐全、无缺漏项、操作保养便捷，性能稳定，具有较好的使用效果。货源渠道正常，有质量保证，提供相关证明，确保无假货、水货、翻新货。 证明资料齐全，内容完整，描述清晰，得7-10分； 证明材料齐全，内容完整，描述简单，得4-7（含）分； 证明材料不全，内容笼统，描述简单差得0-4（含）分。 | 10分 |  |
|  |  | ② | 投标设备（产品）参数、规格型号、性能等技术说明资料，产品彩页（如有）、所投产品检测报告表述清楚明确、充分。全部满足招标文件要求得10分。 1.带★参数为重要参数，每优于1项加1分，最高加10分；负偏离1项扣2分，扣完为止； 2.未带★号为一般参数，负偏离1项扣1分，扣完为止。 | 20分 |  |
|  |  | ③ | 投标方案：投标实施方案详尽，服务方案可靠、明确，具有完善的进度计划及供货、使用维护、验收方案等，提供有详尽的配送、调试、验收等计划。 内容完整，描述清晰，且能针对性满足项目需求的，得7-10分； 内容完整，描述简单，可行性一般，基本满足项目需要的，得4-7（含）分； 内容笼统，描述简单，可行性不强，需要优化后才能满足项目需要的，得0-4（含）分。 | 10分 |  |
|  |  | ④ | 培训方案全面、完整、可行、有针对性。 培训内容有层次，培训方式适当，能够保障使用单位能熟练操作维护和正常使用，得8-10分。 培训方案完整、可行。培训内容简单，培训方式适当，能够基本保障使用单位操作维护和使用，得5-8（含）分。 培训方案简单。培训内容单一，能够基本保障使用单位操作维护和使用，得0-5（含）分。 | 10分 |  |
| 履 约 能 力 及 服 务 承 诺 | 20分 | ① | 供应商近三年以来类似项目所投产品业绩，每提供1份得1分，最高得3分；业绩证明（以磋商响应文件中所附合同的扫描件或复印件加盖单位公章为准，原件备查）弄虚作假者，取消其中标资格。 | 3分 |  |
|  |  | ② | 提供售后服务机构（须提供规模、分布、机构运行情况的相关证明材料）。售后维护方案合理，具有专业售后服务人员、专业维修设备，能有效保障本地化技术服务及售后服务的协调性、及时性，得4-5分； 售后维护方案内容完整，描述简单，可行性一般，基本满足项目需要的，得2-3分； 售后维护方案内容笼统，描述简单，可行性不强，需要优化后才能满足项目需要的，得0-1分。 | 5分 |  |
|  |  | ③ | 质保期每增加1年加1分，最高得2分。 | 2分 |  |
|  |  | ④ | 制造商具有CE证书、13485证书、消毒产品卫生许可证、特种设备制造许可证和简单压力容器型式试验证书，每个得1分，共5分。 | 5分 |  |
|  |  | ⑤ | 服务承诺：投标人对本项目后期服务配合的承诺及具体措施、增值服务，评标委员会认为有利于本项目工作的开展，根据各投标人的响应承诺情况赋分。 服务方案及措施承诺内容完整，描述清晰，且能针对性满足项目需求的，得4-5分； 服务方案及措施承诺内容完整，描述简单，可行性一般，基本满足项目需要的，得2-3分； 服务方案及措施承诺内容笼统，描述简单，可行性不强，需要优化后才能满足项目需要的，得0-1分。 | 5分 |  |
| 备注 | 1、各评委独立打分。 2、评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分作废，不计入汇总分。 3、若出现综合得分并列时，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。 4、各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。 5、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 |

# 第六章 竞争性磋商响应文件格式

项目编号：SXHXZB2019-ZC-CS1265

（正本或副本）

西北农林科技大学农业资源与环境科学实验教学示范中心设备更新与补充采购项目

竞争性磋商响应文件

供应商名称（公章）

年   月    日

目  录

一、磋商响应函

二、磋商报价表

三、磋商方案说明书

四、商务条款偏离表

五、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

六、资格证明文件

七、其它

### 一、磋商响应函

致：采购人名称/华夏国际项目管理有限公司

根据贵方“                 ”项目的磋商邀请(项目编号：     ；包号：    )，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表供应商(供应商名称、地址) 提交竞争性磋商响应文件正本壹份、副本一式  份、报价一览表   份、电子版    份。并提交磋商保证金，金额为            。

我方承诺如下：

- 磋商报价为小写：                   （大写：         ）。

- 如果成交，我们根据竞争性磋商文件的规定，履行合同的责任和义务。

3）我们已详细阅读和审核全部竞争性磋商文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4）我们同意在磋商有效期内（自磋商之日起90天），本磋商响应函对我方具有约束力。

5）如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回磋商，我们的磋商保证金可被贵方没收。

6）同意提供贵方可能另外要求的与本磋商有关的任何证据和资料。

7）我们同意，如果成交，向华夏国际项目管理有限公司交纳招标代理服务费。

8）与本磋商有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人/被授权人签字或盖章：

日    期：

### 二、磋商报价表

2.1报价一览表

项目名称：                                       包号：

项目编号：

| 磋商报价 （元） | 交货期 | 质保期（年） | 保证金/保函 （是否已交） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价（大写）： （小写：￥ 元 ） |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后（两位）。 |

供应商名称：      （加盖单位公章）

法定代表人/授权代表签字或盖章：

日    期：

注：本表应按“供应商须知”的规定密封单独提交。若有折扣声明，请与本表一并装订和密封。严格按照表格格式报价。

2.2磋商分项报价表

项目名称：                       包号：

项目编号：

| 产品 费用 | 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 原产地 | 制造厂名 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 | 大写： 小写： |
| 备注 | 表内报价内容以元为单位，保留小数点后（两位）。 |

供应商名称：      （加盖单位公章）

法定代表人/或被授权人签字或盖章：

日    期：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3.供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

4.原产地及制造厂名请写全称。

2.3配置清单一览表

项目名称：                        包号：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 配置名称 | 品牌 | 型号、规格 | 原产地 | 制造厂名 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |
| N | … |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |

法定代表人/或被授权人签字或盖章：

公      章：

日      期：

注：1.如果不提供配置清单一览表将视为没有实质性响应磋商文件。

- 根据“第四章采购内容及技术要求”每项设备的“配置要求”中所有配件如实逐条分项填写，原产地及制造厂名填全称。

3.供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

2.4耗材清单（如有）

项目名称：                                              包号：

项目编号：

| 序号 | 耗材名称 | 品牌 | 规格、型号 | 原产地 | 制造厂名 | 单价（元） | 预计年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：原产地及制造厂名填全称。

法定代表人/被授权人签字或盖章：

公      章：

日      期：

三、磋商方案说明书

项目名称：                                           包号：

项目编号：

按照磋商文件的要求编制的投标方案说明书，内容包括产品技术说明、组织供货和服务的详细说明、技术规格响应表、产品配置说明、供货一览表、彩页（如有）、生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），质量保证和售后服务承诺等。至少应包括如下：

1、技术说明书

1.1 完成项目的技术方案，要求供应商针对本项目的需求提出全面、完整的技术方案；

1.2所投产品的品牌、型号、技术规格、功能、样式详细的供货配置清单；

1.3填写技术规格响应表（见附表1）并提供支持文件，详细、据实说明技术规格优于或偏离招标要求的指标（如有）；

1.4所投产品的原产地、制造商情况，质量标准、检测标准、是否符合国家规范及相关认证等；

1.5所投产品的彩页（如有）、生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）；

1.6产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）；

2、整体实施方案，要求供应商针对本项目的需求提出完成本项目，全面、完整的整体实施方案，至少应包括：

2.1供货一览表（见附表2），服务范围和服务内容的详细说明；

2.2整体组织部署计划及针对本项目的进度计划；

2.3培训方案、响应时间、售后服务方案（提供的维保、售后服务点的名称、地址、电话联系人、应在磋商响应文件中说明）、拟为本项目配备的人员、质量保证措施、可行性服务方式、应急预案；

2.4验收依据、项目整体验收计划；

2.5供应商服务承诺书（见附表3）；

2.6供应商认为有必要说明的问题。

附表1：

技术规格响应表

项目名称：                                             包号：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 竞争性磋商规格 ☆1 | 竞争性磋商响应规格 ☆2 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人/或被授权人签字:

公      章：

注:  1.  ☆1指竞争性磋商文件中的技术规格(参数),供应商应按照竞争性磋商文件中的内容逐条抄写。

2.  ☆2 指供应商拟提供的磋商产品的功能及技术规格(参数),供应商应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

3.     偏离说明填写：优于、满足或低于。

附表2

供货内容一览表

项目编号：                                      包号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格及型号 | 原产地 | 制造厂 名称 | 数量 | 交付地点 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

2.原产地及制造厂名请写全称

法定代表人/或被授权人签字或盖章：

公      章：

附件3：

承诺书

我公司承诺，投标文件中所投产品及其配品配件均为市场主流产品。如我公司中标，自收到中标通知书之日起至项目完成安装调试且验收合格，所投产品及其配品配件规格型号、原产地及制造厂名称等除不可抗力情况外不发生变更。不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况（如国家政策变更等），自然灾害（严重火灾、洪水、台风、地震等）等。

若我公司违反此承诺，贵方可取消我公司中标资格、或者终止合同或在一定年限内禁止参加贵校采购项目，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意对贵方造成的损失负责，自愿被扣除履约保证金、投标保证金作为补偿。

供应商：（公章）

法定代表人/被授权人签字或盖章：

年    月    日

### 磋商方案说明

注：参照第五章评审办法进行编制磋商方案。

### 四、商务条款偏离表

项目编号：                                                   包号：

项目名称：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务条款 | 磋商响应文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.本表只填写磋商响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，磋商响应文件中商务响应与磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进处罚。

供应商名称：                     （单位公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

### 五、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
承诺单位（盖章）：

全权代表（签字）：

地    址：

邮   编：

电   话：

年    月    日

### 六、资格证明文件

1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明。

- 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人直接参加磋商，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

3、财务状况报告：提供2018年度的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表、利润表），或提供其基本存款账户开户银行出具的资信证明、基本存款账户开户许可证/基本账户信息表；

4、税收缴纳证明：提供磋商响应文件递交截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

5、社会保障资金缴纳证明：提供磋商响应文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（格式自拟）

7、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被西安市本机人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

8、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟）

9、磋商保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函。

后附相关格式：

附件1：

法定代表人身份证明/法定代表人授权书

法定代表人身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：    年   月  日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   系            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件粘贴处 （正反面）

供应商名称（公章）：

日期：    年  月  日

说明：仅限法定代表人参加磋商时提供。

法定代表人授权书

致：西北农林科技大学/华夏国际项目管理有限公司

(供应商名称)按中华人民共和国法律于（  年  月  日 ）成立。(法定代表人姓名)特授权（ 授权代表姓名 ）代表我公司全权办理针对本次 （项目编号 ）项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对授权代表的签名负全部责任。

本授权有效期与投标有效期一致。

| 被授权人签字或盖章： | 法定代表人签字或盖章： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 身份证号： | 身份证号： |
| 所在部门： |  |

附：法定代表人、被授权人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件粘贴处 （正反面） | 被授权人身份证复印件粘贴处 （正反面） |
| --- | --- |

供应商名称：      （加盖单位公章）

日期：

说明：仅限授权代表参加磋商时提供。

附件2：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号）的规定，本公司为        (请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加             单位的            项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业提供服务，或者提供其他        (请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司属于       行业，有从业人员     人，最近一年营业收入为         元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日   期：

备注：

1、填写前请认真阅读工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）和《财政部  工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》（财库【2011】181号）相关规定。

2、供应商认为其为小型或微型企业的应提交本函，在评审时，磋商小组依据供应商提交2018年度的财务报表及供应商注册地社会保险机构盖章的单位职工缴纳社会保险清单进行评审。提供的证明材料不全或有瑕疵的，在评审时不享受政府采购优惠政策。

附件3（如有）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

附件4：（参考格式）

磋商担保函

编号：

___________________（采购人或采购代理机构）：

鉴于_______________（以下简称“供应商”）拟参加编号为___________的________________________项目（以下简称“本项目”）磋商，根据本项目竞争性磋商文件，供应商参加磋商时应向你方交纳磋商保证金，且可以磋商担保函的形式交纳磋商保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下磋商保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．成交后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．竞争性磋商文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币______元（大写_____________），即本项目的磋商保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起______个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付磋商保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商磋商保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对竞争性磋商文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为________________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

### 七、其他

1、依据竞争性磋商文件要求，供应商认为有必要说明的其他内容

2、其他可以证明供应商实力的文件